## Slide 1
▶ Vidéo d'ouverture Higgsfield
Dhilmar
MINE ÉLÉONORE
SANTÉ · SÉCURITÉ AU TRAVAIL
La sécurité
entre vos mains
Prévention des blessures aux mains
Rencontre santé-sécurité
Dhilmar — Mine Éléonore
Notes: Ouverture. Ton : sérieux mais bienveillant. Objectif : nos mains sont notre outil no 1 et elles sont exposées chaque jour. Vidéo d'ouverture Higgsfield (tunnel) — voir MEDIA.md pour le lien. Insérer le clip sur cette diapo (glisser-déposer le MP4).

## Slide 2
Dhilmar
MINE ÉLÉONORE
POURQUOI CETTE RENCONTRE
Objectifs de la rencontre
01
Comprendre
Pourquoi nos mains sont autant exposées dans nos opérations.
02
Reconnaître
Repérer la « ligne de feu » et les points de pincement.
03
Choisir
Sélectionner et porter le bon gant pour chaque tâche.
04
Réagir
Réagir vite et déclarer — même une simple égratignure.
Santé-Sécurité · Prévention des blessures aux mains
02
Notes: Cadrer la rencontre. 4 objectifs. Insister : la sécurité des mains n'est pas une contrainte, c'est un réflexe qui protège toute une carrière.

## Slide 3
Dhilmar
MINE ÉLÉONORE
CE QUE NOUS PROTÉGEONS
Vos mains, votre outil le plus précieux
Irremplaçables.
27 os, des dizaines de muscles, de tendons, de vaisseaux et de nerfs dans un espace minuscule.
Une seule seconde d'inattention peut coûter une mobilité — à vie.
Contrairement à un outil, vos mains n'ont aucune pièce de rechange.
27
os par main
soit plus du quart des os de tout le corps humain.
1 M+
travailleurs traités à l'urgence chaque année pour une blessure à la main (É.-U.).
Santé-Sécurité · Prévention des blessures aux mains
03
Source : OSHA / BLS.
Notes: Accroche émotionnelle. Faire lever la main : « qui utilise ses mains toute la journée ? ». 27 os par main. Aucune pièce de rechange. Source : anatomie humaine; OSHA/BLS pour le 1 M+.

## Slide 4
Dhilmar
MINE ÉLÉONORE
LA RÉALITÉ EN CHIFFRES
Les chiffres qui parlent
70 %
des blessures aux mains surviennent sans aucun gant porté.
National Safety Council
71 %
des blessures aux mains sont évitables avec le bon ÉPI.
OSHA
15 %
des lésions indemnisées au Québec touchent poignets, mains et doigts.
CNESST
60 %+
des blessures avec jours perdus : fractures ou amputations.
NIOSH Mining
Santé-Sécurité · Prévention des blessures aux mains
04
Notes: Marteler les chiffres. Le 70 % (aucun gant) et le 71 % (évitable) sont le cœur du message : la très grande majorité de ces blessures sont évitables. Sources indiquées sur chaque carte : NSC, OSHA, CNESST, NIOSH.

## Slide 5
Dhilmar
MINE ÉLÉONORE
LE PORTRAIT DU SECTEUR MINIER
Dans nos mines, la réalité
Types de blessures aux mains et doigts (mines)
Chart: 
| Lacérations | Fractures | Autres
Part | 53 | 26 | 21
Source : MSHA / NIOSH Mining.
13 700 – 16 200 $
Coût direct médian d'une blessure à la main avec perte de temps.
Vibrations main-bras
63 % d'engourdissements et 34,4 % de douleurs articulaires chez les travailleurs affectés (doigts blancs).
Source : IRSST.
Santé-Sécurité · Prévention des blessures aux mains
05
Notes: Les lacérations (53 %) et fractures (26 %) dominent. Le coût médian (13 700–16 200 $) parle aux gestionnaires ET rappelle l'impact humain. Vibrations : enjeu réel avec la foreuse et les outils — gants anti-vibration + rotation des tâches. Sources : MSHA/NIOSH, IRSST.

## Slide 6
Dhilmar
MINE ÉLÉONORE
LE CONCEPT CLÉ
La « ligne de feu »
Toute zone où votre main peut être happée, écrasée, coupée ou pincée par une énergie — mécanique, hydraulique, électrique ou gravitaire.
Avant chaque geste, posez-vous la question :
« Si cette pièce bouge, où va ma main ? »
▪ Points de pincement
▪ Pièces en rotation
▪ Charges suspendues
▪ Énergie emmagasinée
VOTRE MAIN
ÉCRASEMENT
COUPURE
HAPPEMENT
PINCEMENT
Santé-Sécurité · Prévention des blessures aux mains
06
Notes: Concept central de la présentation. La « ligne de feu » (line of fire) = trajectoire d'une énergie qui peut atteindre la main. Faire nommer aux participants des exemples concrets à Éléonore. Réflexe : « si ça bouge, où va ma main ? »

## Slide 7
Dhilmar
MINE ÉLÉONORE
D'OÙ VIENNENT LES BLESSURES
Les causes principales
Pincement & happement
Pièces mobiles, engrenages, convoyeurs, points rentrants.
Outils & lames
Couteaux, meuleuses, outils à main mal utilisés.
Manutention & arêtes
Écrasement, tôle, arêtes vives, charges lourdes.
Énergie non maîtrisée
Absence de cadenassage; énergie résiduelle.
Vibrations
Outils vibrants : foreuse, marteau, meuleuse.
Gant absent / inadéquat
Aucun gant, ou gant non adapté à la tâche.
Santé-Sécurité · Prévention des blessures aux mains
07
Notes: Six familles de causes. La plupart se recoupent avec la ligne de feu. Souligner cadenassage (énergie) et le choix du gant, qui reviennent plus loin.

## Slide 8
Dhilmar
MINE ÉLÉONORE
VIDÉO — LA LIGNE DE FEU
Le danger en un instant
● VIDÉO
Clip Higgsfield · 5 s
Une main dans la ligne de feu : ça va vite.
À OBSERVER
Où sont les mains par rapport aux pièces mobiles ?
Le point de pincement était-il visible ?
Qu'est-ce qui aurait éliminé le risque ?
▶ Clip fourni : insérez-le dans le cadre.
Santé-Sécurité · Prévention des blessures aux mains
08
Notes: Diapo vidéo. Une main dans la ligne de feu : ça va vite. Insérer le clip Higgsfield (danger / ligne de feu) dans le cadre : Insertion > Vidéo > à partir d'un fichier, puis ajuster au cadre. Lien direct du MP4 dans MEDIA.md.

## Slide 9
Dhilmar
MINE ÉLÉONORE
L'ORDRE DES PRIORITÉS
La hiérarchie des moyens de prévention
1
Élimination
Retirer complètement le danger.
2
Substitution
Remplacer ou réduire l'énergie en jeu.
3
Ingénierie
Protecteurs, gardes, outils à distance.
4
Administratif
Procédures, cadenassage, formation.
5
ÉPI — les gants
La dernière barrière, jamais la première.
Efficacité
décroissante
Le gant protège —
il ne remplace jamais un protecteur ou un cadenassage.
Santé-Sécurité · Prévention des blessures aux mains
09
Notes: Message clé de culture SST : le gant est en BAS de la hiérarchie. On élimine et on protège la source AVANT de compter sur l'ÉPI. Le gant reste essentiel comme dernière barrière.

## Slide 10
Dhilmar
MINE ÉLÉONORE
AU QUOTIDIEN
Les bons réflexes
Gardez vos mains hors de la ligne de feu.
Cadenassez et déchargez l'énergie avant d'intervenir.
Utilisez poussoirs, crochets et outils — jamais les doigts.
Inspectez vos gants; remplacez-les dès qu'ils sont usés.
Ne retirez jamais un gant près d'une pièce en rotation.
Signalez et neutralisez les points de pincement.
RÈGLE D'OR
Si vous ne voyez pas vos mains en sécurité,
ARRÊTEZ.
Aucune tâche n'est urgente au point de risquer une main.
Santé-Sécurité · Prévention des blessures aux mains
10
Notes: Checklist des réflexes. Insister sur le cadenassage et le fait de ne jamais retirer un gant près d'une rotation (risque d'entraînement). La règle d'or : le droit et le devoir d'arrêter le travail.

## Slide 11
Dhilmar
MINE ÉLÉONORE
LE BON OUTIL POUR LA MAIN
Choisir le bon gant
Tâche / risque | Type de gant recommandé | Norme
Manutention, arêtes vives, tôle | Anti-coupure (HPPE / para-aramide) enduit | EN 388 (C–F) / ANSI A4–A6
Travaux lourds, abrasion | Cuir / gant renforcé | EN 388 (abrasion)
Huiles, hydrocarbures, produits chimiques | Nitrile / néoprène étanche | EN 374
Outils vibrants (foreuse, marteau) | Anti-vibration | EN ISO 10819
Froid, travail extérieur hivernal | Isolé / doublé | EN 511
Travaux électriques | Isolant diélectrique | EN 60903 / ASTM D120
Le bon gant
= celui qui correspond au RISQUE et à la TÂCHE.
Un gant usé, troué ou mal ajusté ne protège plus. Inspectez-le avant chaque quart.
Source : ASP Mines — aide à la sélection des gants.
Santé-Sécurité · Prévention des blessures aux mains
11
Notes: Tableau de sélection. Rappeler qu'un gant anti-coupure NE protège PAS contre les pièces en rotation (risque d'entraînement). Adapter le gant à la tâche. Source : ASP Mines, normes EN 388 / EN 374 / EN ISO 10819 / EN 511.

## Slide 12
Dhilmar
MINE ÉLÉONORE
VIDÉO — LA BONNE MÉTHODE
La bonne méthode
● VIDÉO
Clip Higgsfield · 5 s
Mains protégées, contrôlées, dégagées.
À OBSERVER
Gant adapté à la tâche et en bon état.
Prise ferme, mouvement contrôlé.
Mains toujours hors de la ligne de feu.
▶ Clip fourni : insérez-le dans le cadre.
Santé-Sécurité · Prévention des blessures aux mains
12
Notes: Diapo vidéo. Mains protégées, contrôlées, dégagées. Insérer le clip Higgsfield (bonne méthode / gants) dans le cadre : Insertion > Vidéo > à partir d'un fichier, puis ajuster au cadre. Lien direct du MP4 dans MEDIA.md.

## Slide 13
Dhilmar
MINE ÉLÉONORE
SI UN INCIDENT SURVIENT
En cas de blessure
1
Arrêter & sécuriser
Stopper la tâche, neutraliser l'énergie, protéger la zone.
›
2
Premiers soins
Secouriste ou infirmerie sans délai.
›
3
Signaler
Aviser le superviseur immédiatement.
›
4
Déclarer
Consigner l'événement — même une égratignure.
Un petit incident déclaré aujourd'hui évite un accident grave demain. La déclaration n'est jamais une faute — c'est une force.
Santé-Sécurité · Prévention des blessures aux mains
13
Notes: Processus en 4 étapes. Message anti-sous-déclaration : déclarer une égratignure ou un « presqu'accident » permet de corriger avant l'accident grave. Rappeler les numéros/infirmerie du site.

## Slide 14
▶ Vidéo de clôture Higgsfield
Dhilmar
NOTRE ENGAGEMENT
Chez Dhilmar, on rentre à la maison avec toutes nos mains.
La sécurité des mains, c'est l'affaire de chacun — à chaque quart, à chaque geste.
Merci. Questions & discussion.
Dhilmar — Mine Éléonore · Santé-Sécurité
Notes: Clôture. Rappeler l'engagement collectif et le droit d'arrêt de travail. Vidéo de clôture Higgsfield (équipe, lever de soleil) — voir MEDIA.md. Ouvrir la discussion.